## Slide 1: A - Overall vehicle concept
Management Document
Concept Class FSUK 23/07/2021

## Slide 2: Objectives
1st electric vehicle: Pass the Scrutineering + Finish endurance
Focus on reliability
Event | Objective | Max pts
Cost Event | 75 | /100
Business Event | 60 | /75
Design Event | 80 | /150
Skid Pad | 30 | /75
Acceleration | 30 | /100
Autocross | 40 | /125
Endurance | 125 | /275
Efficiency | 10 | /100
Total | 450 | /1000
Event | Objective
SkidPad | 5,3 sec
Acceleration | 4,4 sec
Endurance | Finish

## Slide 3: The vehicle: Valkyriz
Electric powered
Mass: 230 kg
2 Driven Wheels, 80 kW
13 ’’ Continental C19
No aerodynamic devices

## Slide 4
Frame & Body

## Slide 5: Frame & Body
Steel space frame: 34,6 kg
Glass fibre body

## Slide 6
Suspension system

## Slide 7: Front Suspension System
Pull rod
Anti roll bar
Double wishbone
Parallel steering system

## Slide 8: Rear Suspension System
Double wishbone
Drexler limited slip differential
Push Rod

## Slide 9
Powertrain

## Slide 10: Powertrain
One Motor EMRAX 228: 80 kW
Accumulator: 7.3 kWh
Inverter BAMOCAR D3
2 driven wheels
Liquid Cooling system

## Slide 11
Overview

## Slide 12: Mass schedule
Total mass: 218 kg

## Slide 13: Cost schedule
Total cost: 97250 € all taxes incl.

## Slide 14
Appendices
XXh - XXh

## Slide 15: Front suspension: Top View

## Slide 16: Rear suspension: Top View

## Slide 17: Rear suspension system

## Slide 18: Powertrain integrated into the Frame

## Slide 19: Frame

## Slide 20: Frame: Top View

## Slide 21: Frame: Side View

## Slide 25: Suspension system
Double wishbone suspension system, carbon-fibre polymer
Parallel steering geometry
Continental C19 R13 tires
Front pull rod / rear push rod
Front ARB
Drexler limited slip differential
No aerodynamic devices

## Slide 28: Powertrain
2 driven wheels (rear)
One motor: EMRAX 228
Controller: BAMOCAR D3
Battery pack: 7,3 kWh

## Slide 30: ROADMAP
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Accélération autonome
Objectifs principaux
Premiers programme de reconnaissance d’image
Contrôle direction
Skidpad autonome
Développement d’un pack de batterie viable
Développement d’un pack aérodynamique
Papillon motorisé
Développement d’une motorisation électrique
Objectifs principaux
Respecter le règlement de la compétition
Avoir une solution fiable
Véhicule autonome
Véhicule Électrique
Véhicule Thermique
Objectifs principaux
Justification d’un design aérodynamique à partir de simulations
Prototypage rapide
Rechercher de fournisseur
Engine tuning improvement

## Slide 31: Rappel des objectifs
Ligne directrice du projet :
Passer à l'électrique
Concevoir une voiture simple et sécurisée en 2 ans
Concevoir et produire un banc d’essai en 1 an
⇒ Simplicité, fiabilité, pérennité
Objectifs :
Concept Class à l’été 2021
  TOP Moteur Bench01 le 17 Mars
  TOP Copeau Valkyriz v1.0 le 17 Mars
Epreuve Statiques | Meilleurs Résultats EPSA | Valkyriz | Barème
Cost Event | 94 | 75 | 100
Business Event | 70 | 60 | 75
Design Event | 116 | 80 | 150
Total Statique | 280 | 215 | 325
Skid Pad | 49 | 30 | 75
Accélération | 79 | 30 | 100
Autocross | 64 | 40 | 125
Endurance | 160 | 125 | 275
Efficiency | 6 | 10 | 100
Total Dynamique | 358 | 235 | 675
LAI

## Slide 32: Planification Prévisionnelle du Projet
TOP Projet
03/04/2020
TOP Maquette
13/05/2020
TOP Pré-Dim
04/06/2020
TOP Appro
30/06/2020
TOP Saison
26/09/2020
TOP Synthèse
05/11/2020
TOP Archi
10/12/2020
TOP Synthèse
Bench01
25/02/2021
TOP Copeau
17/03/2021
TOP Qualif
08/04/2021
TOP Compet
23/06/2021
LAI

## Slide 33: Budget heure/Homme

## Slide 34: Budgets financiers
1st Semester Spent
2nd Semester Spent
LASMECA
CHAIPE
12 596 €
25 000 €
12 596 €
12 596 €
Order Evolution
CHASEA
BASTIE
12 596 €
12 596 €
Commandes en cours
Commandes passées
xx
xx

## Slide 35: Budgets financiers
TBA
€
TBA
€
TBA
€

## Slide 36: Budget massique

## Slide 37: Point compet - Listing des Livrables et Deadlines
Design Event
  Design Spec Sheet ()
  Design Report ()
  Design Support (imprimés pour W-1 départ Compet)
  Glossaire pour le Design
  Questions préparatoires pour Design report et support
Business Plan (Pitch video pour le )
Cost Event ()

## Slide 38: Rappels de performances visées et passées

## Slide 39: FS Rules

## Slide 40: Préparation des épreuves statiques
Faire un planning pour jalonner un peu la préparation pour donner des deadlines aux responsables. Construire ce planning avec les respo pour les responsabiliser et les impliquer et pas leur imposer un planning que toi tu as fait et que tu veux.
Prévoir FS blanc qui correspond à une pré FS en terme de préparation
Prévoir révision pendant le FS (une soirée comme on avait fait)
Prévoir des skype et les faire car vous serez pas mal dispacher pendant le stage de 2As

## Slide 41: Le Design Event
Durée : 30 min
Responsables : 5/6 personnes (team manager et directeur de département)
Objectif : Etre capable de présenter le travail de conception de la voiture (une sorte fusion TOP maquette-prédim-copeau-vehicule)
Matériel : classeur avec feuilles + affiches + objets

## Slide 42: Le Design Event
Le Responsable Design doit rédiger une guideline de comment on stock les fichiers, des infos à mettre dans les design support, de comment présenter les choses, d’organiser les réunions
Faire des réunions en anglais pour se préparer

## Slide 43: REX

## Slide 44: CHASEA - Cahier des charges

## Slide 46: SXX (Name) : Simulation / Modèles
Image(s) simulation(s)
SXX: Name | 
Objectif | 
Paramètres d’entrée et variables | Si simulation éléments finis ajouter: Max stress Load Cases Boundary Conditions Safety factor
Conclusion | 
Photo
TRI

## Slide 47: SXX (Name) : Synthèse
TRI
Image du système
Une image de simulation du système
Reste à faire
S24 | 
Matériau | 
Achat/Production? ( + Prix ou Process) | 
Fournisseur/Partenaire | 
Masse | 
Quantité | 
Photo

## Slide 48: LASMECA - Cahier des charges

## Slide 50: SXX (Name) : Simulation / Modèles
Image(s) simulation(s)
SXX: Name | 
Objectif | 
Paramètres d’entrée et variables | Si simulation éléments finis ajouter: Max stress Load Cases Boundary Conditions Safety factor
Conclusion | 
Photo
TRI

## Slide 51: SXX (Name) : Synthèse
TRI
Image du système
Une image de simulation du système
Reste à faire
S24 | 
Matériau | 
Achat/Production? ( + Prix ou Process) | 
Fournisseur/Partenaire | 
Masse | 
Quantité | 
Photo

## Slide 52
S3 CHAIPE

## Slide 53: CHAIPE - Cahier des charges

## Slide 55: SXX (Name) : Simulation / Modèles
Image(s) simulation(s)
SXX: Name | 
Objectif | 
Paramètres d’entrée et variables | Si simulation éléments finis ajouter: Max stress Load Cases Boundary Conditions Safety factor
Conclusion | 
Photo
TRI

## Slide 56: SXX (Name) : Synthèse
TRI
Image du système
Une image de simulation du système
Reste à faire
S24 | 
Matériau | 
Achat/Production? ( + Prix ou Process) | 
Fournisseur/Partenaire | 
Masse | 
Quantité | 
Photo

## Slide 57: BASTIE - Cahier des charges

## Slide 59: SXX (Name) : Simulation / Modèles
Image(s) simulation(s)
SXX: Name | 
Objectif | 
Paramètres d’entrée et variables | Si simulation éléments finis ajouter: Max stress Load Cases Boundary Conditions Safety factor
Conclusion | 
Photo
TRI

## Slide 60: SXX (Name) : Synthèse
TRI
Image du système
Une image de simulation du système
Reste à faire
S24 | 
Matériau | 
Achat/Production? ( + Prix ou Process) | 
Fournisseur/Partenaire | 
Masse | 
Quantité | 
Photo

## Slide 61: Statut du projet
Action | PIC | Due date | Status | Comments
Définir l’organisation | Dir Pro | 03/12/2020 |  | 
Suivi des MEPs | Dir Tech | 01/06/2020 |  | 
Planning de prod + soudure | Dir Pro | 01/06/2020 |  | 
Good
Not issue
Late

## Slide 62: Conclusion
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LAI
Prochain TOP: XX/XX/XXXX à XXh